КЛАССИФИКАТОР

основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕН Главгосархстройнадзором России 17 ноября 1993 года.

I. Общие положения

1. Настоящий Классификатор разработан с целью создания единой методологической основы по определению уровня качества строительной продукции на основе проведения дифференциации возможных нарушений по степени их тяжести.

2. Классификатор предназначен для его использования в системе архитектурно-строительного надзора для подготовки материалов о результатах проверок на конкретных объектах, анализа уровня качества выполняемых строительно-монтажных работ и производимых строительных материалов, конструкций и изделий на территории региона, обмена информацией о состоянии качества между инспекциями Госархстройнадзора России различных уровней. В необходимых случаях Классификатор может использоваться также при решении вопроса об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений.

3. Классификатор содержит классификационные признаки критических и значительных дефектов по основным видам строительно-монтажных работ, производимых строительных материалов, конструкций и изделий. Определения дефектов приняты на основе #M12291 1200001719ГОСТ 15467-79#S "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения" в рамках установленных границ понятий.

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.

Критический дефект (при производстве конструкций и изделий) - дефект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны и его использование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения, его части или конструктивного элемента.

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой работ.

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность.

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм.

При определении вида дефекта следует учитывать дополнительные требования, содержащиеся в чертежах и стандартах на конкретные конструкции и изделия, а также на отдельные виды строительно-монтажных работ или объекты.

Классификационные признаки критических и значительных дефектов разработаны на основе требований, содержащихся в нормативных документах, указанных в приложении.

4. При разработке Классификатора учтены основные положения ранее утвержденных документов по вопросам организационно-правового порядка и качества строительства, в частности, Рекомендаций о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения, Пособия для работников Госархстройнадзора по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ, Методических рекомендаций по определению основных видов правонарушений в области строительства.

II. Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

| #G0№№ п/п | Отступления от проектных решений и нарушения требований нормативных документов, квалифицируемые как дефекты | Классификация дефектов по #M12291 1200001719ГОСТ 15467-79#S | Метод определения дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Земляные работы и земляные сооружения |  |  |
| 1. | Невыполнение предусмотренных проектом водопонижения и мероприятий по отводу поверхностных вод | Критический | Визуальный осмотр площадки, траншеи, котлована |
| 2. | Невыполнение защиты дна котлованов и траншей в грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий | Критический | Визуальный осмотр площадки, траншеи, котлована |
| 3. | Нарушение проектных решений по закреплению или уплотнению просадочных грунтов | Критический | Проверка плана расположения поверхностных и глубинных марок и скважин, документов о результатах контроля |
| 4. | Уменьшение проектного контура и глубины предпостроечного оттаивания вечномерзлого грунта | Критический | Проверка документов по результатам проведения оттаивания |
| 5. | Использование в основаниях, насыпях и подсыпках грунтов, физико-механические характеристики которых не соответствуют проектным | Критический | Сопоставление проектных характеристик с данными лабораторных исследований использованных грунтов |
| 6. | Отсыпка насыпей по основаниям с сильно пучинистыми грунтами в осенний период выполнена на высоту менее величины глубины промерзания | Критический | Данные лабораторных исследований |
| 7. | Выполнение подсыпки в условиях вечной мерзлоты льдистыми грунтами без защиты их от оттаивания, размыва и оползания на склонах | Критический | Визуальный осмотр. Данные лабораторных исследований |
| 8. | Невыполнение послойного уплотнения грунта в насыпях, подсыпках, при устройстве грунтовых подушек и обратных засыпках. Пробное уплотнение не производилось | Критический | Визуальный осмотр. Данные лабораторных исследований |
| 9. | Снижение степени уплотнения оттаянного в предпостроечный период вечномерзлого грунта | Критический | Данные лабораторных исследований |
| 10. | Нарушение проектного температурного режимов вечномерзлого грунта | Критический | Данные лабораторных замеров |
| 11. | Не производится наблюдение за осадками зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах | Критический | Наличие маяков и журналов наблюдений за осадками |
| 12. | Осадки зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах, превышают нормативные величины | Критический | Данные результатов наблюдений за осадками |
| 13. | Отклонения осей котлованов, траншей и насыпей от проектного положения более нормируемой величины | Значительный | Проверка соответствия исполнительной геодезической схемы проекту |
| 14. | Нарушение проектных уклонов траншей | Значительный | Инструментальный контроль. Данные исполнительной геодезической схемы |
| 15. | Снижение проектных параметров маловодопроницаемых экранов, устраиваемых на просадочных грунтах под зданиями с мокр. технолог. процессами | Значительный | Замеры на месте устройства экранов |
| 16. | Невыполнение требований об устройстве подсыпок на вечномерзлых грунтах в летний или зимний период в зависимости от использования грунтов основания, соответственно, по II (в оттаянном или оттаивающем состоянии) или по I (в мерзлом состоянии) принципу | Значительный | Проверка на месте. Данные журналов производства работ |
| 17. | Толщина слоя присыпки трубопроводов и кабелей выполнена менее норм. величины | Значительный | Замеры на месте |
| 18. | Отсыпка насыпей неуплотненными грунтами выполнена без нормируемого запаса по высоте | Значительный | Замеры на месте |
| 19. | Содержание мерзлых комьев в насыпях и обратных засыпках более нормируемой величины | Значительный | Визуальный осмотр. Данные лабораторных исследований |
| 20. | Увеличение крутизны откосов насыпей более проектного значения | Значительный | Замеры на месте |
| 21. | Не выполнено удаление верхнего слоя грунта основания под насыпи на площадках с засоленными грунтами | Значительный | Визуальный осмотр. Данные исполнительной документации |
| 2.2. | Свайные фундаменты |  |  |
| 22. | Не произведена пробная забивка свай, в связи с чем испытанием не определена величина отказа | Критический | Наличие данных по результатам испытаний |
| 23. | Сваи забиты без получения расчетного отказа или не заглублены на проектную отметку | Критический | Данные исполнительной документации |
| 24. | Отклонения свай в плане или от вертикали превышают нормативные величины | Критический | Визуальный осмотр с измерениями. Данные исполнительной геодезической схемы |
| 25. | Не произведена зачистка забоя скважины для буронабивной сваи, не установлено соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических изысканий | Критический | Наличие данных лабораторных исследований и исполнительной документации |
| 26. | Бетонирование буронабивных свай произведено с длительным перерывом после окончания бурения скважин без дополнительной их зачистки и приемки | Критический | Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 27. | Буронабивные сваи не заглублены в прочные грунты на требуемую проектную или нормативную величину | Критический | Данные лабораторных исследований |
| 28. | Разрыв по времени между подготовкой скважины в вечномерзлых грунтах произведено до заполнения скважины грунтовым или специальным раствором | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 29. | Погружение сваи буроопускным способом в вечномерзлых грунтах произведено до заполнения скважины грунтовым или специальным раствором | Критический | Проверка на месте. Данные журнала работ и исполнительной документации |
| 30. | Погружение сваи опускным способом в вечномерзлые грунты произведено до истечения установленного времени после оттаивания грунта | Критический | Проверка на месте. Данные журнала работ и исполнительной документации |
| 31. | Забивка сваи в вечномерзлые грунты бурозабивным способом произведена в лидерную скважину с глубиной менее глубины погружения сваи или при наличии в грунте крупнообломочных включений | Критический | Проверка на месте. Данные журнала работ и исполнительной документации |
| 32. | Анкеровка свай в ростверках не соответствует проектному решению, в том числе в фундаментах, где предусмотрено восприятие горизонтальной нагрузки | Критический | Проверка на месте |
| 33. | Несоответствие оборудования для забивки свай произведенному выбору | Значительный | Данные выбора и применяемого оборудования |
| 34. | Нарушение технологии забивки свай | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала забивки свай |
| 35. | Смещение осей головы буронабивной сваи относительно геометрических осей сваи превышает нормативное | Значительный | Замеры на месте |
| 36. | Превышение диаметра скважины при буроопускном способе погружения сваи в вечномерзлые грунты менее нормируемой величины | Значительный | Замеры на месте. Данные журнала производства работ |
| 37. | Несоблюдение требований о величине температуры вечномерзлого грунта по длине сваи при погружении ее буроопускным и опускным способом | Значительный | Данные лабораторных измерений |
| 38. | Отклонения от проектного положения сборных ростверков более нормируемой величины | Значительный | Замеры на месте. Данные исполнительной геодезической съемки |
| 39. | Отклонения в геометрических размерах, отметках ростверка, верха фундамента стаканного типа, а также дна стакана более нормируемой величины | Значительный | Замеры на месте. Данные исполнительной геодезической съемки |
| 40. | Негоризонтальность поверхности опорной закладной плиты в фундаментах под стальные колонны | Значительный | Визуальный осмотр. Инструментальная проверка |
| 2.3. | Монолитный бетон и железобетон |  |  |
| 41. | Несоответствие параметров прочности, морозостойкости, плотности, водонепроницаемости, деформативности и других показателей бетона проекту и нормам | Критический | Данные лабораторных испытаний и проведение контрольных испытаний |
| 42. | Арматурная сталь и сортовой прокат не соответствуют по прочности и химическому составу проекту и нормативным требованиям. Произведена неэквивалентная замена | Критический | Сопоставление сертификата и используемой арматуры с проектом |
| 43. | Стыковые соединения стержней, сеток и каркасов выполняются с нарушением нормативных требований | Критический | Замеры на месте. Контрольные испытания |
| 44. | Положение рабочих стержней, каркасов и сеток не соответствует проектному, сечение арматуры уменьшено | Критический | Замеры на месте |
| 45. | Нарушение требований проекта и норм в расположении и оформлении рабочих швов при бетонировании | Критический | Проверка на месте |
| 46. | Нарушение правил зимнего бетонирования | Критический | Проверка на месте. Данные журнала работ |
| 47. | Невыполнение мероприятий по уходу за бетоном в зимний и летний периоды | Критический | Проверка на месте. Данные журналов производства работ |
| 48. | Загружение конструкций до достижения бетоном проектной или нормативной прочности | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний |
| 49. | Положение закладных деталей и их анкеровка не соответствуют проектным | Критический | Проверка и замеры на месте |
| 50. | В требуемом объеме не выполняется контроль водонепроницаемости и морозостойкости бетона | Значительный | Данные лабораторных испытаний |
| 51. | Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва превышает установленную проектом и нормами | Значительный | Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 52. | Отклонения в толщине защитного слоя превышают нормативные | Значительный | Замер на месте |
| 53. | Отклонения от проектных отметок опорных поверхностей в монолитных конструкциях превышают нормативные величины | Значительный | Инструментальная проверка. Данные исполнительной геодезической съемки |
| 54. | Минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных конструкций менее нормативной | Значительный | Визуальный осмотр. Данные лабораторных испытаний |
| 55. | Бетонные поверхности имеют раковины, поры и обнажения арматуры | Значительный | Визуальный осмотр |
| 2.4. | Монтаж сборных железобетонных конструкций |  |  |
| 56. | Монтаж конструкций производится на фундаментах, выполненных со смещениями в плане и по высоте, с дефектами в анкерных устройствах и стаканах под колонны | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы |
| 57. | Монтаж конструкций ведется без образования связевого блока и дальнейшего обеспечения пространственной жесткости каркаса | Критический | Проверка на месте |
| 58. | Монтаж конструкций на всех ярусах здания и сооружения производится без полного проектного закрепления колонн к фундаментам | Критический | Проверка на месте |
| 59. | Последовательность монтажа не обеспечивает устойчивости здания (сооружения) | Критический | Проверка на месте |
| 60. | Отклонения осей колонн относительно разбивочных осей и осей вертикали превышают нормативные величины | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной геодезич. схемы |
| 61. | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн по ряду и в пролете превышает нормативные величины | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной геодезич. схемы |
| 62. | Уменьшение проектной глубины опирания конструкций | Критический | Проверка на месте |
| 63. | Взаимное смещение осей конструкций в узлах их сопряжения превышает проектные или нормативные величины | Критический | Визуальный осмотр. Замеры на месте |
| 64. | Прочность сварных и болтовых соединений в узлах сопряжения конструкций менее проектных или нормативных величин | Критический | Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 65. | Армирование замоноличиваемых узлов сопряжения конструкций выполнено с нарушением проекта | Критический | Проверка на месте |
| 66. | Замоноличивание узлов сопряжения конструкций произведено бетоном низкой марки | Критический | Данные журнала производства работ и лабораторных испытаний |
| 67. | Монтаж конструкций производится с изменением расчетной схемы их работы | Критический | Проверка на месте |
| 68. | Использование дефектных и непроектных конструкций | Критический | Проверка на месте |
| 69. | Отсутствие или установка фундаментных балок с отступлением от проекта | Значительный | Проверка на месте |
| 70. | Разность отметок опорных поверхностей консолей колонн под подкрановые балки превышает нормативную величину | Значительный | Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы |
| 71. | Нарушение технологической последовательности закрепления конструкций в опорных узлах | Значительный | Проверка на месте |
| 72. | Несоответствие конструктивного выполнения узлов сопряжения несущих конструкций проектным решениям | Значительный | Проверка на месте |
| 73. | Внеузловая передача нагрузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм | Значительный | Проверка на месте |
| 74. | Отсутствие крепления плит покрытия к стропильным конструкциям у торцов и температурных швов здания, смежных плит между собой у светоэрационных фонарей | Значительный | Проверка на месте |
| 75. | Наличие клиновидных зазоров по плоскости контакта в опорных узлах несущих конструкций | Значительный | Проверка на месте |
| 76. | Опирание конструкции через пакеты несваренных между собой стальных пластин | Значительный | Проверка на месте |
| 77. | Установка лестничных маршей и плит перекрытия "насухо" без растворной постели | Значительный | Проверка на месте |
| 78. | Непроектное выполнение деформационных швов в стенах, покрытии, перекрытии и других конструктивных элементах зданий и сооружений | Значительный | Проверка на месте |
| 2.5. | Монтаж стальных конструкций |  |  |
|  | См. пункты 56-64; 67-72; 74-76; 78 |  |  |
| 79. | Вырезы в листах опорных траверс колонн с опиранием анкерных планок на нефрезерованную поверхность | Критический | Проверка на месте |
| 80. | Занижение отметок анкерных болтов и наращивание их приваркой коротышей с неравнопрочным стыком | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной геодез. схемы |
| 81. | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонны превышает норм. величину, а площадь контакта при этом менее допустимой | Критический | Проверка на месте |
| 82. | Зазоры между опорным ребром ферм, балок и опорной поверхностью колонн, консолей или столиков | Критический | Проверка на месте |
| 83. | Отсутствие проектных ответных ребер жесткости в местах передачи сосредоточенных нагрузок в рамных узлах | Критический | Проверка на месте |
| 84. | Прогибы (кривизна) сжатых и сжаторастянутых элементов ферм | Критический | Проверка на месте |
| 85. | Сверхнормативное смещение опорных ребер подкрановых балок от оси колонны вдоль пролета балки | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной геод.схемы |
| 86. | Опирание подкрановой балки на колонну нижним поясом вместо опорного ребра по проекту | Критический | Проверка на месте |
| 87. | Сверхнормативное смещение ферм от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной геодезич.схемы |
| 88. | Внеузловая передача нагрузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм | Критический | Проверка на месте |
| 89 | Нарушение в сборке стыкуемых сваркой элементов и дефекты в сварных швах | Критический | Проверка на месте с замерами. Данные лабораторных испытаний |
| 90. | Отсутствие креплений опорных плит баз колонн в связевых блоках к закладным элементам фундаментов ("шпорам") | Значительный | Проверка на месте |
| 91. | Пустоты в подливке из цем. раствора под опорными плитами фундаментов | Значительный | Проверка на месте |
| 92. | Сверхнормативные зазоры между строганными поверхностями опорных плит и фрезерованными торцами баз колонн | Значительный | Проверка на месте |
| 93. | Смещение анкерных планок и болтов от проектного положения более нормативной величины | Значительный | Проверка на месте |
| 94. | Зазоры между фермами и опорными стойками, а также между смежными подкрановыми балками не заполнены стальными прокладками | Значительный | Проверка на месте |
| 95. | Крепление фахверковых стоек к фермам выполнено жестким и в непредусмотренных проектом местах | Значительный | Проверка на месте |
| 96. | Непроектное крепление тормозных ферм и настила к подкрановым балкам и колоннам | Значительный | Проверка на месте |
| 97. | В связевых блоках не установлены тормозные балки в уровне верхних поясов подкрановых балок, не выполнено крепление подкрановых балок к консолям колонн через стальные пластины | Значительный | Проверка на месте |
| 98 | Непроектное выполнение тормозных конструкций на путях подвесного транспорта | Значительный | Проверка на месте |
| 99 | Непроектное крепление листов ст. Оцинков. профнастила в покрытии на опорах и между собой | Значительный | Проверка на месте |
| 2.6. | Монтаж ограждающих стеновых конструкций |  |  |
| 100. | Объемный вес легкого бетона однослойных стеновых панелей превышает нормативные величины | Критический | Паспортные данные на изделие |
| 101. | Толщина утеплителя и его марка в трехслойных стеновых панелях не соответствуют проектным | Критический | Визуальный осмотр |
| 102. | Толщина панелей менее проектной | Критический | Проверка на месте |
| 103. | Жесткое закрепление стеновых панелей к колоннам | Критический | Проверка на месте |
| 104. | Цокольные стеновые панели установлены на кирпичные столбики или подкладки из различных материалов вместо фундаментных балок по проекту | Критический | Проверка на месте |
| 105. | Отсутствие жгута из пороизола в швах между панелями или закладка его без обжатия | Критический | Проверка на месте |
| 106 | Отсутствие зазора требуемой величины между поверхностями стеновой панели и гранью колонны | Значительный | Проверка на месте |
| 107. | Превышение предусмотренной проектом максимальной высоты самонесущих и навесных стен из панелей | Значительный | Проверка на месте |
| 108. | Использование непроектных соединительных элементов для крепления панелей | Значительный | Проверка на месте |
| 109. | Крепление парапетных панелей выполнено непроектным, что затрудняет устройство кровли | Значительный | Проверка на месте |
| 110. | Смонтированные стеновые панели имеют околы, трещины, отслоение фактурного слоя | Значительный | Проверка на месте |
| 111. | Нарушение правил производства работ при укрупнительной сборке ограждений из металлических трехслойных панелей | Значительный | Проверка на месте |
| 112. | Применение газоплазменной резки при сборке карт из металлических панелей | Значительный | Визуальный осмотр |
| 113. | Непроектное закрепление прогонов под металлическое ограждение к колоннам | Значительный | Визуальный осмотр |
| 114. | Непроектное уплотнение и герметизация стыков металлических панелей | Значительный | Проверка на месте |
| 115. | Крепление трехслойных металлических панелей выполнено дуговой сваркой вместо болтовых соединений | Значительный | Проверка на месте |
| 116. | Отсутствует зазор и упругие прокладки в местах примыкания панелей перегородок к перекрытиям | Значительный | Проверка на месте |
| 2.7. | Устройство резервуаров из сборно-монолитного железобетона |  |  |
| 117. | Недостаточное уплотнение бетона и некачественная гидроизоляция днища резервуара | Критический | Проверка на месте |
| 118. | Невыполнение сварки выпусков в стыках стеновых панелей | Критический | Проверка на месте |
| 119 | Необеспечение непрерывности армирования в угловых зонах прямоугольных резервуаров | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной документации |
| 120. | Снижение проектной глубины заанкеривания панелей стен в днище и неудовлетворительное их замоноличивание | Критический | Проверка на месте |
| 121. | Замоноличивание швов между панелями раствором вместо бетона проектной прочности | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний |
| 122. | Использование в качестве напрягаемой навиваемой арматуры высокопрочной проволоки, пораженной коррозией | Критический | Проверка на месте |
| 123. | Уменьшение защитного слоя навитой высокопрочной проволоки | Критический | Проверка на месте |
| 124. | Отклонения отметок основания превышают нормативные | Значительный | Данные исполнительной геодез. схемы |
| 125. | Отклонения в размерах ширины зуба заанкеривания стеновых панелей превышают проектные | Значительный | Проверка на месте с замерами |
| 126. | Несоосность арматурных выпусков смежных панелей превышает нормативную величину | Значительный | Проверка на месте с замерами |
| 127. | Смонтированные панели имеют околы с обнажением арматуры | Значительный | Визуальный осмотр |
| 2.8. | Монтаж стальных резервуаров |  |  |
| 128. | Разность отметок любых несмежных точек основания превышает нормативную величину | Критический | Данные исполнительной геодезической схемы |
| 129. | Недостаточное уплотнение и некачественное исполнение гидрофобного основания днища | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний |
| 130. | Изломы, прогибы и выпуклости окрайков днища | Критический | Проверка на месте |
| 131. | Отклонения геометрических размеров и формы резервуара после сборки и сварки от проектных превышают нормативные величины | Критический | Проверка на месте. Данные исполнительной схемы |
| 132. | Отставание в установке промежуточных колец жесткости при монтаже превышает нормативное | Критический | Проверка на месте |
| 133. | При проверке керосином выявлены некачественные сварные соединения элементов резервуаров | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний |
| 134. | Невыполнение контроля сварных соединений неразрушающими методами или выполнение его в недостаточном объеме | Критический | Проверка наличия данных лабораторных испытаний |
| 135. | Невыполнение гидравлического испытания резервуара | Критический | Проверка наличия актов гидравлического испытания |
| 136. | Некачественное выполнение антикоррозийной защиты | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных исследований |
| 137. | Нарушена последовательность монтажа днища, состоящего из центральной рулонированной части окрайков | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 138. | При укладке окрайков днища резервуаров объемом более 20 тыс.куб.м не учтена величина усадки окрайков после сварки (нормативное увеличение радиуса) | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 139. | Не обеспечена вертикальность стен резервуара в нормируемых пределах | Значительный | Инструментальная проверка на месте |
| 140. | Величина нахлестки в монтажных стыках днища и покрытия менее нормативной | Значительный | Проверка на месте с замерами |
| 141. | Высота хлопунов превышает нормативные величины | Значительный | Проверка на месте с замерами |
| 142. | Разность отметок верхней кромки наружного вертикального кольцевого листа коробов плавающей крыши превышает нормативную величину | Значительный | Инструментальная проверка на месте |
| 2.9. | Монтажные сварные соединения |  |  |
| 143. | Допуск сварщиков к сварке элементов конструкций из сталей с пределом текучести более 390 Мпа, не имеющих удостоверения на право работ по сварке этих сталей | Критический | Проверка наличия удостоверений. Данные журнала производства работ |
| 144. | Сварка стальных конструкций при температуре воздуха ниже минус 30 град.С без опорных стыков образцов | Критический | Данные журнала производства работ и лабораторных исследований |
| 145. | Выполнение ручной и механизированной сварки конструкций при отрицательной температуре без подогрева | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 146. | В многослойных швах последующие слои выполнены без очистки предыдущего слоя от шлака и брызг металла, без удаления участков шва с трещинами | Критический | Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и лабораторного контроля |
| 147. | Поверхность шва не отвечает нормативным требованиям; допущены сверхнормативные подрезы, дефекты удлиненные и сферические одиночные, удлиненные сферические в виде цепочки или скопления; дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние по длине шва | Критический | Визуальный осмотр. Данные лабораторного контроля |
| 148. | Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных соединений, выполненных при монтаже стальных конструкций, и предельные отклонения размеров сечения швов не соответствуют нормативным величинам | Критический | Визуальный осмотр. Данные лабораторного контроля |
| 149. | Размеры конструктивных элементов сварных соединений стержневой арматуры железобетонных конструкций и предельные отклонения выполненных швов не соответствуют нормативным величинам | Критический | Визуальный осмотр. Данные лабораторного контроля |
| 150. | Сварка конструкций производится без проверки правильности сборки и надежности их фиксации в проектном положении | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 151. | Не производится зачистка поверхностей свариваемых элементов и выполненных швов от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла | Значительный | Визуальный осмотр |
| 152. | Не произведена зачистка кромок свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающих к ним поверхностей, а также примыкания начальных и выводных планок в соответствии с нормативными требованиями | Значительный | Визуальный осмотр |
| 153. | Длина выпусков арматурных стержней не соответствует нормативной величине | Значительный | Визуальный осмотр с замерами. Данные журнала производства работ |
| 154. | При сборке конструкций допускается обрезка стержней или подготовка их кромок электрической дугой | Значительный | Визуальный осмотр с замерами. Данные журнала производства работ |
| 155. | Использование сварочных материалов при отсутствии сертификатов на них или истечении гарантийного срока их хранения без дополнительных испытаний образцов сварных соединений | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 156. | Отсутствие клейма сварщика у границы выполненного сварного соединения или исполнительной схемы с подписями сварщиков | Значительный | Проверка на месте |
| 157. | Защита свариваемых поверхностей и рабочего места от дождя, снега и ветра не выполняется | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 2.10. | Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения |  |  |
| 158. | Неплотное сопряжение головок болтов и гаек с плоскостями элементов конструкций и шайб | Критический | Визуальный осмотр с простукиванием |
| 159. | Применение пружинных шайб при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстий и болта более 3 мм | Критический | Визуальный осмотр |
| 160. | Количество и виды шайб со стороны гаек и головок болтов не соответствуют нормативным требованиям | Значительный | Визуальный осмотр |
| 161. | Не обеспечено стопорение гаек постановкой пружинных шайб или контргаек | Значительный | Визуальный осмотр |
| 162. | Не соблюдены нормативные расстояния между центрами болтов и от центра болта до края элемента | Значительный | Проверка на месте с замерами |
| 2.11. | Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением |  |  |
| 163. | Подготовка поверхностей элементов, соединяемых на высокопрочных болтах, не соответствует норм. требованиям | Критический | Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ |
| 164. | Натяжение болтов не контролируется или объем контроля менее нормативного | Критический | Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 165. | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых элементов превышает нормативную величину | Значительный | Визуальный осмотр |
| 166. | Не соблюдены нормативные требования по постановке шайб | Значительный | Проверка на месте |
| 167. | Не соблюдены нормативные расстояния между центрами болтов и от центра болта до края элемента | Значительный | Визуальный осмотр с замерами |
| 168. | Не выполнена герметизация соединения | Значительный | Визуальный осмотр |
| 169. | Отсутствует клеймо в предусмотренных проектом местах | Значительный | Визуальный осмотр |
| 170. | Применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления, клейма предприятия изготовителя, условного обозначения номера плавки и климатического исполнения | Значительный | Визуальный осмотр |
| 2.12. | Каменная кладка |  |  |
| 171. | Использование кирпича прочностью ниже проектной и с дефектами, недопустимыми требованиям стандартов | Критический | Визуальный осмотр. Паспортные данные, данные лабораторных испытаний |
| 172. | Использование в цокольной части здания силикатного и неполнотелого кирпича | Критический | Проверка на месте |
| 173. | Невыполнение перевязки и незаполнение раствором швов кирпичной кладки | Критический | Проверка на месте |
| 174. | Возведение каменных конструкций последующего этажа до укладки перекрытий нижележащего этажа с их анкеровкой в стены | Критический | Проверка на месте |
| 175. | Ослабление каменных конструкций непроектными проемами, отверстиями, нишами | Критический | Проверка на месте |
| 176. | Не соблюдается обязательность выполнения укладки тычковых рядов в нижнем (первом) ряду, в верхнем (последнем) ряду, в уровне обрезов стен и на уровне обрезов столбов | Критический | Проверка на месте |
| 177. | Отсутствие распределительных подушек в местах опирания несущих конструкций (балок, ферм, прогонов) | Критический | Проверка на месте |
| 178. | Кирпичные столбы и простенки шириной 2,5 кирпича и менее выполняются не из отборного кирпича | Критический | Проверка на месте |
| 179. | Применение в кладке половняка в объемах более нормативных | Критический | Проверка на месте |
| 180. | Отсутствие армирования кладки стен и перегородок | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 181. | Устройство каналов и дымоходов из неполнотелого кирпича марки ниже допустимой | Критический | Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 182. | Прочность используемого раствора ниже проектной | Критический | Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 183. | При кладке в зимних условиях перевязка в многорядной системе выполняется реже, чем через три ряда | Критический | Проверка на месте |
| 184. | Отсутствие анкеровки плит перекрытия в кладке | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 185. | Отклонения поверхностей и углов кладки стен и столбов от вертикали превышают нормативные величины | Значительный | Инструментальная проверка на месте |
| 186. | Высота возведенных свободностоящих каменных стен и перегородок превышает нормативную | Значительный | Проверка на месте |
| 187. | Уменьшение глубины опирания перемычек | Значительный | Проверка на месте |
| 188. | Нарушение правил выполнения кладки в зимних условиях с применением противоморозных добавок и без них | Значительный | Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 189. | Выполнение кладки в жаркую погоду без предварительного увлажнения кирпича | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 2.13. | Гидроизоляционные работы |  |  |
| 190. | Материалы, применяемые для изоляции, и их качество не соответствуют проектным и требованиям нормативных документов | Критический | Проверка на месте. Паспортные данные |
| 191. | Изоляция производится по неподготовленной и неогрунтованной поверхности | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 192. | Вместо мастик используется чистый битум различных марок | Критический | Паспортные данные и данные лабораторных исследований |
| 193. | Выполнение изоляционных работ в зимних условиях при температуре ниже -20 град. С с применением горячих мастик или без подогрева поверхностей и использования добавок | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 194. | Неравномерное нанесение рубленого стекловолокна при армировании слоев мастик гидроизоляции | Критический | Проверка на месте |
| 195. | Температура нагрева битумных материалов при приготовлении изоляционных составов и температура горячих мастик при их нанесении не соответствует нормативным требованиям | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 196. | Толщина слоя нанесенной мастики не соответствует нормативным требованиям | Значительный | Визуальный осмотр с измерениями. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 197. | Прочность сцепления рулонного изоляционного ковра с основанием и полотнищ между собой менее нормативной | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 198 | Приклейка слоев изоляционного ковра на холодных мастиках производится с перерывами (по слоям) продолжительностью менее 12 часов | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 2.14. | Кровельные (из рулонных материалов) и теплоизоляционные работы |  |  |
| 199 | Основание под рулонную кровлю не выравнивается, температурно-усадочные швы не выполнены | Критический | Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 200. | Используемый рулонный материал не соответствует проектному | Критический | Паспортные данные |
| 201. | Количество слоев рулонного кровельного ковра менее проектного | Критический | Проверка на месте |
| 202. | Величина перехлеста полотнищ менее нормируемой величины для данного уклона кровли | Критический | Проверка на месте |
| 203. | Усиление кровельного ковра в местах примыкания к вертикальным поверхностям не выполнено и крепление ковра не обеспечено | Критический | Проверка на месте |
| 204. | Наклейка слоев полотнищ произведена крестообразно или без учета направления стока воды | Критический | Проверка на месте |
| 205. | В кровельном ковре имеются пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, неприклеенные участки | Критический | Проверка на месте |
| 206. | Конструкция кровли в местах прохождения температурно-усадочных швов не соответствует нормативной | Критический | Проверка на месте |
| 207. | Водосточные воронки выполнены не по проекту | Критический | Проверка на месте |
| 208. | Уложенный утеплитель замочен или толщина его менее проектной | Критический | Проверка на месте |
| 209. | Зазоры между плитами утеплителя заполнены строительным мусором, а не материалом того же объемного веса | Критический | Проверка на месте |
| 210. | Теплоизоляционные материалы по объемному весу и прочности не соответствуют проектным | Критический | Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 211. | Теплоизоляционные материалы, укладываемые в конструкцию, имеют влажность более допустимой | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных исследований |
| 212 | Не обеспечена непрерывность теплоизоляционных слоев | Критический | Проверка на месте |
| 213. | Расстояние между стыками по длине полотнищ менее нормируемого | Значительный | Проверка на месте |
| 214. | Основание под кровлю, подготовленное в зимний период, не соответствует нормативным требованиям | Значительный | Проверка на месте |
| 215. | Отсутствие или некачественное выполнение защитного покрытия кровли | Значительный | Проверка на месте |
| 216. | Огрунтовка стяжек выполнена некачественно | Значительный | Проверка на месте |
| 217. | Пароизоляция выполнена с разрывами без заведения на вертикальные поверхности | Значительный | Проверка на месте |
| 218. | Швы вышележащих теплоизоляционных слоев совпадают со швами нижележащих плит | Значительный | Проверка на месте |
| 219. | Не соблюдена проектная разуклонка кровли, отвод воды к водосточным воронкам не обеспечивается | Значительный | Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы |
| 2.15. | Используемые конструкции, изделия и материалы |  |  |
| 220. | Марка конструкций по прочности и функциональным характеристикам ниже проектной | Критический | Паспортные данные |
| 221. | Отпускная прочность железобетонных конструкций ниже проектной | Критический | Данные лабораторных испытаний |
| 222. | Конструкции имеют сверхнормативные деформации и повреждения (изгиб из плоскости, трещины, выколы) | Критический | Проверка на месте |
| 223. | Закладные детали и арматурные выпуски железобетонных конструкций смещены от проектного положения на сверхнормативную величину | Критический | Визуальный осмотр с замерами |
| 224. | Стальные конструкции имеют погнутые элементы, сварные и болтовые соединения низкого качества | Критический | Визуальный осмотр |
| 225. | Геометрические параметры изделий и конструкций не соответствуют проектным | Критический | Визуальный осмотр с замерами |
| 226. | Применяемый для приготовления бетона заполнитель не соответствует требованиям норм по загрязненности, влажности, гранулометрическому составу и прочности | Критический | Паспортные данные и данные лабораторных исследований |
| 227. | Прочность и удобоукладываемость товарного бетона не соответствует проекту и правилам производства работ | Критический | Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 228. | Используемые материалы и изделия (кирпич, цемент, утеплитель, электроды, металл и др.) по маркам и норм. показат. по качеству не соотв. треб. стандартов | Критический | Проверка на месте. Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 229. | Величина защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях менее нормативной | Значительный | Визуальный осмотр с замерами |
| 230. | Применяемая арматурная сталь, поступившая без сертификата, не имеет подтверждения характеристик лабораторными испытаниями | Значительный | Наличие данных лабораторных испытаний |
| 231. | Увеличение веса (объема) конструкций на величину, превышающую значения коэффициента перегрузки | Значительный | Паспортные данные и данные лабораторных испытаний |
| 232. | Использование ответственных конструкций без освидетельствования и оформления акта приемки | Значительный | Наличие актов освидетельствования и приемки продукции |
| 233. | Использование материалов, не прошедших требуемого объема лабораторных испытаний | Значительный | Наличие данных лабораторных испытаний |
| 2.16. | Антисейсмические мероприятия |  |  |
| 234. | Здание (сооружение) не разделено проектными (нормируемыми) антисейсмическими швами или швы выполнены не на всем протяжении | Критический | Проверка на месте |
| 235. | Выполненная конструкция антисейсмического шва не соответствует проектным и нормативным требованиям | Критический | Проверка на месте |
| 236. | Конструкция и прочность узлов сопряжения фундаментных балок с фундаментами не соответствует проекту и нормативным требованиям | Критический | Проверка на месте |
| 237. | Отсутствие или выполнение не в полном объеме закреплений в верхней части плит покрытия между собой на опорах в зданиях с расч. сейсмичностью 8 и 9 баллов | Критический | Проверка на месте |
| 238. | Отсутствие распорок и растяжек по верхним поясам стропильных ферм на подфанарных участках | Критический | Проверка на месте |
| 239. | Непроектное расположение горизонтальных связей в плоскости верхних поясов фонарных ферм, отсутствие связей по торцам фонарей | Критический | Проверка на месте |
| 240. | Опорные узлы железобетонных стропильных ферм в зданиях с расчетной сейсмичностью 9 баллов выполнены жесткими вместо шарнирных по проекту | Критический | Проверка на месте |
| 241. | Отсутствие проектных связей и распорок (их элементов) по стропильным констр. покрытия здания или ослабл. их крепл. | Критический | Проверка на месте |
| 242. | Нарушение последовательности монтажа и крепления конструкций, обеспечивающих жесткость дисков перекрытий и каркаса многоэтажных зданий из стальных и железобетонных конструкций | Критический | Проверка на месте |
| 243. | В стенах из кирпича и камня не обеспечена нормативная прочность сцепления камня с раствором | Критический | Данные лабораторных испытаний |
| 244. | Отсутствие или некачественное выполнение проектных антисейсмических поясов и железобетонных обрамлений простенков в зданиях и сооружениях из кирпича и камня | Критический | Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний |
| 245. | Невыполнение антисейсмических мероприятий при забивке свай | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ |
| 246. | Замоноличивание швов в покрытиях и перекрытиях без установки арматурных каркасов раствором или бетоном низкой прочности | Значительный | Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний |
| 247. | Применение плит перекрытия и покрытия без пазов для образования шпонок | Значительный | Проверка на месте. Паспортные данные |
| 248. | Отсутствие или уменьшение проектного количества поперечной арматуры в рамных (жестких) узлах сопряжения сборных и монолитных железобетонных конструкций | Значительный | Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации |
| 249. | Непроектное опирание и крепление элементов лестничных клеток | Значительный | Проверка на месте |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При выполнении СМР в сейсмических районах дефекты №№ 72, 74, 76, 78, 90, 106, 107, 115, 116, 186, 187 следует считать критическими. 2. При устройстве конструкций, используемых при эксплуатации в агрессивной среде, дефекты №№ 52, 168, 229 следует считать критическими. 3. При ухудшении инженерно-геологических условий, дефект № 13 следует считать критическим. |  |  |

III. Классификация дефектов при производстве строительных материалов,

конструкций и изделий

| #G0№№ | Отступления от проектных решений и нарушения требований нормативных документов, квалифицируемых как дефекты | Классификация дефектов по #M12291 1200001719ГОСТ 15467-79#S | Методы определения дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Производство бетонных и железобетонных конструкций |  |  |
| 1. | Отклонения от номинальных размеров, особенно сечений в основных расчетных зонах, превышают предельно допустимые | Критический | Контрольные обмеры образцов от партий |
| 2. | Параметры прочности, жесткости и трещиностойкости (марка бетона, вид бетона, морозостойкость, плотность и др.) ниже требуемых стандартами, техническими условиями и проектами | Критический | Данные лабораторных испытаний и проведение контрольных испытаний |
| 3. | Отпускная прочность бетона менее установленной для конкретных конструкций стандартами, техническими условиями, а также проектом - для соответствующего времени года | Критический | Данные лабораторных испытаний. Испытания неразрушающими методами |
| 4. | Отпуск натяжения арматуры предварительно напряженных конструкций производится при прочности бетона ниже нормируемой или установленной в проекте | Критический | Проверка данных лаборатории и контроль на месте |
| 5. | Класс, марка и диаметры стали, применяемые в конкретном изделии, не соответствуют проектным и недопустимы по назначению и условиям использования конструкций | Критический | Сопоставление сертификата и используемой арматуры с проектом |
| 6. | Величина натяжения напрягаемой арматуры ниже проектной контролируемой | Критический | Проверка натяжной станции. Выборочно контроль натяжения |
| 7. | Положение стержней рабочей арматуры в сечениях конструктивного элемента не соответствует проекту и влечет ухудшение параметров прочности или изгиб конструкций из плоскости | Критический | Замер на месте и в изготовленных образцах |
| 8. | Сварные стыки рабочей арматуры низкого качества, холодный перепуск арматурных стержней и арматурных сеток менее нормируемого | Критический | Контрольные испытания. Замер на месте |
| 9. | Трещины в приопорной зоне изгибаемых конструкций по направлению главных растягивающих напряжений (наклонные от опоры) | Критический | Визуальный осмотр продукции |
| 10. | Использование в качестве напрягаемой арматуры из высокопрочной проволоки и семипроволочных прядей с поврежденным слоем омеднения и следами коррозии | Критический | Осмотр используемой арматуры в условиях ее хранения |
| 11. | Отклонения в положении арматурных выпусков и закладных элементов в пределах более допустимых нормами и проектом | Критический | Замер в готовых изделиях |
| 12. | Применение для монтажных петель хладноломкой стали или марок кипящей стали, а для районов с расчетной зимней температурой ниже минус 40 °С - полуспокойной стали, а также парных прутков | Критический | Проверка в готовых изделиях на складе |
| 13. | Используемый в качестве теплоизоляционного легкий и ячеистый бетон имеет плотность выше проектной, что ухудшает теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций | Критический | Контрольные испытания |
| 14. | Контроль натяжения напрягаемой арматуры ведется средствами, не гарантирующими требуемой точности (неоттарированный манометр или термофиксатор при электротермическом натяжении) | Значительный | Проверка документов на манометр и наличия приборов контроля |
| 15. | Концевые временные анкеры в виде высаженной головки или приваренных коротышей имеют опорные поверхности, не обеспечивающие потери предварительного натяжения арматуры в расчетных пределах | Значительный | Проверка на месте |
| 16. | Отсутствие контроля прочности тавровых соединений анкерных стержней с пластинами закладных деталей | Значительный | Наличие данных лабораторных испытаний |
| 17. | Номинальная толщина защитного слоя менее проектной | Значительный | Замер на месте формования и на складе готовой продукции |
| 18. | Антикоррозионные покрытия закладных деталей либо не наносятся, либо нанесение их выполнено некачественно (число и толщина слоев менее проектных, нанесение ведется при температуре и влажности воздуха не соответствующих требованиям по неподготовленной поверхности) | Значительный | Визуальный осмотр. Данные лабораторных замеров |
| 19. | Отделка и офактуривание изделий не соответствуют предусмотренным проектом видам отделки. Технологический регламент отделки не обеспечивает требуемую морозостойкость и долговечность отделки | Значительный | Визуальный осмотр. Данные лабораторных замеров |
| 20. | Увеличение объема (веса) конструкций на величину, превышающую значения коэффициента перегрузки | Значительный | Контрольное взвешивание |
| 21. | Не выполнен необходимый объем контрольных испытаний конструкций и материалов | Значительный | Проверка наличия актов испытаний |
| 3.2. | Производство стальных конструкций |  |  |
| 22. | Материал конструкций (марка и класс стали) не соответствуют проекту | Критический | Сопоставление сертификата с проектом |
| 23. | Сортамент стали (толщина листа, сечение профильной стали) не соответствует проекту или произведена неэквивалентная замена без согласования с разработчиками чертежей КМ | Критический | Замер сечений и сопоставление с проектом |
| 24. | Параметры сварных швов имеют отклонения от проектных более допустимых соответствующими стандартами или указанных в чертежах КМ | Критический | Визуальный осмотр и замер размеров шва |
| 25. | Геометрические параметры элементов конструкций (форма, прямолинейность, остаточные деформации), членение конструкций не соответствуют проектным в пределах более допустимых нормами и чертежами КМ | Критический | Контрольные измерения |
| 26. | Геометрические параметры отверстий (отклонения в диаметрах, косина в глубине зенковки, уменьшение расстояния между отверстиями и от края элемента) не соответствуют проектным в недопустимых нормами пределах | Критический | Контрольные измерения |
| 27. | Показатели пластичности и вязкости металла шва и околошовной зоны при сварке углеродистой и низколегированной стали не соответствуют требованиям норм в недопустимых пределах | Критический | Данные лабораторных исследований. Контрольные испытания |
| 28. | Допускается приемка сварных швов с наличием внутренних расслоев и грубых шлаковых включений без дополнительного ультразвукового контроля | Критический | Контрольная проверка УЗД |
| 29. | Подготовка поверхностей при устройстве сдвигоустойчивых соед. на высокопрочных болтах вып. с нарушением треб. норм | Критический | Проверка на месте |
| 30. | При контрольной затяжке высокопрочных болтов контролируемое усилие менее проектного, а объем контрольной затяжки в соединениях менее требуемого по нормам | Критический | Данные исполнительной документации и журнала производства работ |
| 31. | Хранение сварочных материалов (электроды, флюс, проволока) производится с нарушением ТУ и паспортов, а просушка и прокаливание выполняется по режимам, не соответствующим требованиям | Значительный | Ознакомление на месте |
| 32. | Начало и конец сварных швов стыкового соединения, а также шва, выполняемого автоматом, углового и таврового соединения, не выводятся за пределы свариваемых деталей | Значительный | Проверка в готовых изделиях и конструкциях |
| 33. | Пакеты из деталей, собранные под сварные, клепанные и болтовые соединения, не имеют плотной стяжки согласно соответствующим требованиям норм | Значительный | Замер на месте |
| 34. | Не производится общая контрольная сборка крупногабаритных конструкций (колонны, подкрановые балки пролетом более 18 м, стропильные и подстропильные фермы пролетом более 36 м, конструкции транспортерных галерей, балки и фермы пролетных строений мостов) | Значительный | Проверка документов. Контрольная сборка |
| 35. | Огрунтовка и окраска, антикоррозионные покрытия производятся по плохо очищенной поверхности, количество слоев наносимых покрытий не соответствует проекту | Значительный | Осмотр и проверка на месте |
| 3.3. | Производство стеновых материалов (кирпич, камни керамические и силикатные) |  |  |
| 36. | Прочность при сжатии и изгибе по результатам выборочного контроля ниже нормируемой в недопустимых пределах | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания образцов от партии |
| 37. | Морозостойкость кирпича не определяется, либо периодичность испытания не соответствует требованиям стандартов | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания образцов от партии |
| 38. | Потеря прочности образцов силикатного кирпича при сжатии после испытаний на морозостойкость более номинальной | Критический | Данные лабораторных испытаний |
| 39. | Известковые включения выявлены в контрольных образцах кирпича от партии | Критический | Отбор образцов от партии |
| 40. | Наличие в партии недожженного или пережженного кирпича превышает допустимую величину | Критический | Визуальный осмотр |
| 41. | Геометрические размеры кирпича имеют отклонения (при выборочном контроле) от требований стандарта более допустимых - не менее чем в 50% отобранных образцов | Значительный | Контрольные замеры |
| 42. | Наличие сквозных трещин по количеству и протяженности более допустимых соответственно в керамическом и силикатном кирпиче | Значительный | Визуальный осмотр и замеры образцов от партии |
| 43. | Оценка кирпича с отнесением к соответствующей группе по плотности не выполняется | Значительный | Проверка документации |
| 3.4. | Производство мелкого и крупного заполнителя для приготовления бетона |  |  |
| 44. | Содержание в щебне и гравии зерен слабых пород, глинистых и пылевидных частиц по массе превышает нормируемое | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 45. | Прочность и морозостойкость щебня и гравия по результатам контрольных испытаний ниже установленной стандартом в недопустимых пределах | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 46. | Прочность гравия, щебня и песка, искусственных пористых не соответствует стандарту с отклонениями более допустимых для соответствующего вида заполнителя | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 47. | Зерновой состав по результатам проверки на контрольных ситах не соответствует нормируемому | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 48. | То же для заполнителей искусственных пористых по массе и объему | Значительный | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 49. | Зерновой состав всех видов песка, содержание глинистых и пылевидных частиц, в том числе глины в комках более установленных стандартом | Значительный | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 50. | Прочность исходной горной породы соответствующей марки песка, обогащенного из отсевов дробления, ниже нормируемой | Критический | Данные геологического заключения |
| 3.5. | Производство деревянных конструкций |  |  |
| 51. | Порода используемой древесины и категория защитной обработки (антисептирование, огнезащита, влажность и др.) не соответствуют требованиям проекта и стандарта | Критический | Данные лабораторных исследований. Осмотр |
| 52. | Вид клея в клееных деревянных несущих конструкциях (балки, фермы, рамы, опоры линий связи и др.) не соответствует требованиям проекта и стандарта на изделия | Критический | Паспортные данные клея в сопоставлении с проектом |
| 53. | Прочность клеевых соединений и стойкость их к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях по результатам выборочного контроля не соответствует проектной и нормируемой | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 54. | Прочность и жесткость конструкций по результатам контрольных испытаний не соответствует требованиям проекта и стандарта | Критический | Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания |
| 55. | Отклонения в расстояниях между центрами отверстий в соединениях на нагелях превышают допустимые | Значительный | Замер на месте |
| 56. | Пороки используемой древесины для изготовления конструкций превышают допустимые значения по результатам выборочной проверки | Значительный | Визуальный осмотр |
| 3.6. | Производство теплоизоляционных материалов |  |  |
| 57. | Теплопроводность и сжимаемость теплоизоляционных плит из минеральной ваты на битумном и синтетическом вяжущем ниже показателя по соответствующему стандарту | Критический | Данные лабораторных испытаний |
| 58. | Прочность плит при сжатии, в том числе после сорбционного увлажнения, прочность при растяжении и изгибе не соответствуют требованиям стандарта | Критический | Данные лабораторных испытаний |
| 59. | Размер плиты не соответствует показателям стандарта | Значительный | Замер на месте |
| 60. | Объем и порядок контрольных испытаний не соответствует требованиям соответствующего стандарта | Значительный | Проверка исполнительной документации |
|  | Примечание: |  |  |
|  | 1. Для конструкций, предназначенных для использования в агрессивной среде, дефекты №№ 17, 18, 35 следует считать критическими. |  |  |
|  | 2. Для напорных труб, шпал и других конструкций, работающих в расчетном режиме дефект № 21 следует считать критическим. |  |  |
|  | 3. Если при выборочной проверке более 50% соединений имеют дефект № 33, его следует считать критическим. |  |  |
|  | 4. Если при выборочной оценке плотность не соответствует номинальной более чем в 30% образцов, дефект № 43 следует считать критическим. |  |  |
|  | 5. При снижении толщины плит более чем в 30% образцов от партии дефект № 59 следует считать критическим. |  |  |

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, на основе которых разработаны классификационные

признаки критических и значительных дефектов

1. Выполнение строительно-монтажных работ

Земляные работы и земляные сооружения

#M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

#M12291 5200033СНиП 2.02.01-83#S "Основания зданий и сооружений"

СНиП III-38-75 "Железные дороги"

#M12291 5200259СНиП 3.06.03-85#S "Автомобильные дороги"

#M12291 9056423СНиП 2.02.04-88#S "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

Свайные фундаменты

#M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

#M12291 5200033СНиП 2.02.01-83#S "Основания зданий и сооружений"

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 871001183СНиП 2.02.03-85#S "Свайные фундаменты"

#M12291 9056423СНиП 2.02.04-88#S "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

#M12293 0 901705133 3271140448 375580006 247265662 4292034307 3918392535 2960271974 477745183 2076534719ГОСТ 5686-78#S* "Сваи. Методы полевых испытаний"

Монолитный бетон и железобетон

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 871001067ГОСТ 10922-90#S "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных железобетонных конструкций. Общие технические условия"

#M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S "Бетоны. Правила контроля прочности"

Монтаж сборных железобетонных конструкций

#M12291 5200023СНиП 3.01.01-85*#S "Организация строительного производства"

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12293 1 871001005 3704477087 78 23943 3596952181 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.03.11-87#S "Защита строительных конструкций от коррозии"

#M12293 2 1200001303 3271140448 1302462275 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 14098-85#S* "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций"

#M12291 871001191ГОСТ 13015.0-83*#S "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования"

#M12291 871001195ГОСТ 13015.3-81*#S "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве"

#M12291 871001196ГОСТ 13015.4-84#S "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения"

Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных резервуаров

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 9056425СНиП II-23-81*#S "Стальные конструкции"

#M12291 5200023СНиП 3.01.01-85*#S "Организация строительного производства"

#M12291 871001075СНиП III-18-75#S "Стальные конструкции"

Монтаж ограждающих стеновых конструкций

См. "Монтаж сборных железобетонных конструкций" и "Монтаж стальных конструкций"

Устройство резервуаров из сборно-монолитного железобетона

См. "Монолитный бетон и железобетон" и "Монтаж сборных железобетонных конструкций"

Монтажные сварные соединения

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 871001007СНиП 3.06.04-91#S "Мосты и трубы"

#M12291 871001209СНиП III-42-80#S "Магистральные трубопроводы"

#M12293 3 1200001303 3271140448 1302462275 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 14098-85#S* "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры"

Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения. Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 9056425СНиП II-23-81*#S "Стальные конструкции"

#M12291 871001007СНиП 3.06.04-91#S "Мосты и трубы"

Каменная кладка

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

Гидроизоляционные работы. Кровельные и теплоизоляционные работы

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S "Изоляционные и отделочные покрытия"

Антисейсмические мероприятия

#M12293 4 1200000291 3704477087 3306218113 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 4032942006 4294967294СНиП II-7-81#S* "Строительство в сейсмических районах"

#M12291 871001183СНиП 2.02.03-85#S "Свайные фундаменты"

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 9056425СНиП II-23-81*#S "Стальные конструкции"

2. Производство строительных материалов, конструкций и изделий

Производство бетонных и железобетонных конструкций

#M12293 5 871001191 3271140448 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 13015.0-81#S* "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования"

#M12291 871001193ГОСТ 13015.1-81#S "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка"

#M12291 871001195ГОСТ 13015.3-81#S "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве"

#M12293 6 1200001303 3271140448 1302462275 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 14098-85#S "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры"

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

ГОСТ 19105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности"

#M12291 871001217СНиП 3.09.01-85#S "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"

Производство стальных конструкций

#M12291 9056425СНиП II-23-81#S * "Стальные конструкции"

#M12291 871001075СНиП III-18-75#S "Металлические конструкции"

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 871001027СНиП 3.04.03-85#S "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

#M12291 871001244ГОСТ 23118-78#S "Конструкции металлические строительные. Общие технические условия"

#M12291 1200000294ГОСТ 23119-78#S "Фермы стропильные стальные сварные с элементами парных уголков для производственных зданий. Технические условия"

#M12291 901708129ГОСТ 26047-83#S "Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)"

#M12291 901700533ГОСТ 4.253-80#S "Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей"

Производство стеновых материалов

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12293 7 871001064 3271140448 1419878215 3918392535 2960271974 827738759 4294967268 3830683406 1898170841ГОСТ 530-80#S "Кирпич и камни керамические. Технические условия"

#M12293 8 871001065 3271140448 181493679 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 827738759 4294967268ГОСТ 379-79#S "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"

#M12291 901700489ГОСТ 8462-85#S "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе"

Производство мелкого и крупного заполнителя для приготовления бетона

#M12293 9 1200000314 3271140448 1441418669 247265662 4292033677 3918392535 2960271974 3628676638 4294967268ГОСТ 8267-82#S "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 8268-82 "Гравий для строительных работ. Технические условия"

#M12293 10 901700280 3271140448 236756085 247265662 4292033677 3918392535 2960271974 2046078710 2225ГОСТ 8736-85#S "Песок для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 10260-82 "Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия"

#M12293 11 901700274 3271140448 1930658554 4294961312 4293091740 2693571757 247265662 4292033677 557313239ГОСТ 9757-83#S "Заполнители простые неорганические для легких бетонов. Общие технические условия"

ГОСТ 23254-78 "Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий. Технические условия"

ГОСТ 8269-87 "Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия. Методы испытаний"

ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний"

Производство деревянных конструкций

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции"

#M12291 901700538ГОСТ 4.208-79#S "Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей"

#M12291 871001210СНиП II-25-80#S "Деревянные конструкции"

#M12291 871001248ГОСТ 20850-84#S "Конструкции деревянные клееные. Технические условия"

Производство теплоизоляционных материалов

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S "Изоляционные и отделочные покрытия"

#M12291 9056055ГОСТ 4.201-79#S "Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей"

#M12293 12 1200000313 3271140448 2322299200 247265662 4292033675 3918392535 2960271974 1237089723 4294958475ГОСТ 9573-82#S "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия"

#M12291 901700520ГОСТ 10140-80#S "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия"

#M12291 1200000353ГОСТ 22950#S "Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия"

ГОСТ 16381-77 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования"

Приложение

к Классификатору основных видов

дефектов в строительстве и промышленности

строительных материалов

ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| #G0Код объек- та | Дата про- верки | Респуб- лика (край, область, автоном- ное образо- вание, город, район) | Наимено- вание стройки, объекта, его хозяй- ственная (отра- слевая) прина- длеж- ность, заказчик | Назна- чение здания (соору- жения) | Клима- тические природ- ные особен- ности района распо- ложения объекта | Наимено- вание подряд- ной органи- зации, строящей объект | Наиме- нование гене- ральной проект- ной органи- зации | Орган Гос- арх- строй- над- зора, осуще- ствляю- щий про- верку | Основные технические характеристики строящихся сооружений | Осо- бые усло- вия пло- щадки строи- тель- ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этаж- ность | Про- леты | Дли- на | Кон- струк- тивный тип | Кон- струк- цион- ный матер. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

_____________________________________________________________________________

Дефекты критического и значительного характера, выявленные при выполнении

основных видов СМР

| #G0Земляные работы и сооружения | Основания и фундаменты | Монолитный бетон и железобетон | Монтаж несущих и ограждающих конструкций | Каменная кладка | Гидро- изоля- ционные работы | Кровельные и тепло- изоля- ционные работы | Используемые конструкции, материалы и изделия | Другие виды работ (указать) | Ошибки в проекте и документации | При- мененные санкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Критич. | Значит. | Вре- мен- ная при- оста- новка работ | Нало- жение штр. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

#T61440

СОДЕРЖАНИЕ

#P 6 0 65535 0 0000I. Общие положения

II. Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

III. Классификация дефектов при производстве строительных материалов, конструкций и изделий

Приложение ПЕРЕЧЕНЬ нормативных документов, на основе которых разработаны классификационные признаки критических и значительных дефектов

Приложение ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ